## Slide 1: DMCNet M-R 接 M-R Slave 說明

## Slide 2: 參數設定 (P3-32)
透過 P3-32.U 決定 M-R 在DMCNet 的角色
  主站  P3-32.U = 0
  從站  P3-32.U = 1~12 (從站站號)
P3-32.U 修改後需要上電才生效!!!
方案中可以在開機時讀取 P3-32.U 來判斷自己是主站還是從站
參數編號 | M-R當主站 | M-R當從站 | 說明
P3-32 | 0x0001 | 0xN001 | 當M-R 當從站時需要將 P3-32.U 設定為N，其中 N 為 DMCNet 的從站站號

## Slide 3: 黑話協定
M-R 與 M-R 連線時並沒有制式的DMCNet 協議，而是根據不同應用需求各自定義要溝通的資料。
每個 ms DMCnet 可以溝通 8 個 Word (4個Long) 長度的資料記憶體
主站傳遞給從站的資料會根據站號放置資料
  Node1: 傳送資料(Tx) 放在 Y10~Y17；接收資料(Rx)放在 X10~X17
  Node2: 傳送資料(Tx) 放在 Y20~Y27；接收資料(Rx)放在 X20~X27
  Node3: 傳送資料(Tx) 放在 Y30~Y37；接收資料(Rx)放在 X30~X37
  以下類推
從站傳遞給主站的資料，不管任何從站號碼傳遞都是使用 Y10~Y17；接收都是放到 X10~X17

## Slide 4: 黑話協定
從站 Node 1
從站 Node 2
從站 Node 3
從站 Node 4
從站 Node 5
從站 Node 6
主站
每個從站端都是透過 Y10~Y17 傳送資料給主站，透過 X10~X17 接收主站訊息。
主站會根據從站 ID 配置傳遞與接收的記憶體。
傳給Node1: Y10~Y17
接收Node1: X10~X17
傳給Node2: Y20~Y27
接收Node2: X20~X27
傳給Node3: Y30~Y37
接收Node3: X30~X37
傳給Node4: Y40~Y47
接收Node4: X40~X47
傳給Node5: Y50~Y57
接收Node5: X50~X57
傳給Node6: Y60~Y67
接收Node6: X60~X67

## Slide 5: 使用情境- 多台M-R凸輪追隨
根據上頁記憶體配置概念，若應用於多台M-R根據同一個凸輪主軸脈波走凸輪。
  當主軸想要發送訊息給每個從站，可以在個別的 Yn0(n=1~6) 區寫入資料。例如主站想發送凸輪主軸脈波給所有從站 M-R
  承上，任一從站都是由 X10 就可以載出主站傳出的凸輪主軸脈波。
  也可以在從站的方案直接將 X10 定義為 dwMasterPls 的變數，直接拿來當主軸脈波用。
另外若Salve M-R 的 DI 傳給主站可以參考下列做法，主站的想操作從站的DO也是類似
LACCL @dwMasterPls ; 載入主軸脈波 SACCL @Y10 ; 傳給 Node 1 SACCL @Y20 ; 傳給 Node 2 SACCL @Y30 ; 傳給 Node 3 SACCL @Y40 ; 傳給 Node 4 SACCL @Y50 ; 傳給 Node 5 SACCL @Y60 ; 傳給 Node 6
LACCL @X10 ; 讀出主軸脈波 SACCL @dwMasterPls ; 儲存起來

## Slide 6: Smarter. Greener. Together.
To learn more about Delta, please visit www.deltaww.com.